## Slide 1
Детекция заправок по датчику уровня топлива
Лабораторная работа
50 машин · 6.1 млн сообщений телематики · июль — декабрь 2025

## Slide 2: Задача
Датчик уровня топлива шлёт показания раз в несколько секунд. Надо находить моменты заправок.
1249
заправок размечено за полгода на 50 машинах
2

## Slide 3: Что приходит с машины
поле | что это
уровень топлива | в единицах датчика, не в литрах
зажигание | 0 или 1; при нуле датчик молчит
скорость | отличает стоянку от движения
время | сообщения приходят неравномерно
Перевод в литры — по тарировочной таблице своей машины. Без неё одна заправка на разных машинах даёт разную амплитуду.
3

## Slide 4: Порог на приросте не работает
Низкий порог ловит колебания уровня, высокий пропускает заправки. Середины нет.
0.37
лучший событийный F1 порога
4

## Slide 5: Зажигание делит задачу надвое
Двигатель выключен
Датчик молчит всю заправку: 8 л до остановки, 60 л после запуска. 711 событий
Двигатель включён
Машина стоит, двигатель работает, датчик пишет рост. 538 событий
5

## Slide 6: Датасет: 85 228 строк
vehicle | ts | fuel | ign | speed | label
V11 | 03.09 07:40 | 41.4 | 1.0 | 74 | 1
V11 | 03.09 07:45 | 62.3 | 1.0 | 72 | 1
V11 | 03.09 07:50 | 74.2 | 1.0 | 81 | 1
V11 | 03.09 07:55 | 74.2 | 1.0 | 82 | 0
V11 | 03.09 08:00 | 73.9 | 1.0 | 79 | 0
V11 | 03.09 08:05 | 72.2 | 1.0 | 85 | 0
Одна строка — 5 минут одной машины. Разбиение по машинам: 45 в обучении, 5 в тесте. Классы: 0 — ничего, 1 — заправка с включённым двигателем, 2 — с выключенным.
6

## Slide 7: Целевой класс редкий
1.8%
интервалов — заправка с включённым двигателем
Модель «всегда ноль» даёт 98% accuracy
Спасают веса классов в функции потерь
7

## Slide 8: Признаки и окна
Признаки интервала: уровень и четыре разности — на 1, 2, 3 и 4 назад
8

## Slide 9: Модель
45 с
обучение на процессоре
LSTM: 2 слоя по 64, 51 651 параметр
Плато около 0.75 — есть куда расти
9

## Slide 10: Считаем события, а не точки
Угадала 3 интервала из 5 — событие всё равно найдено. Одно срабатывание на пустом месте — ложная тревога.
Допуск ±5 минут — это один интервал.
10

## Slide 11: Результаты
0.853
событийный F1
precision 1.000 · recall 0.744
96 событий найдено, 33 пропущено
72 интервала уехали в класс 2
11

## Slide 12: Модель против порога
У порога precision около 0.22: он находит заправки вместе с колебаниями уровня
Модель смотрит на форму окна, а не на одно число
12

## Slide 13: Задание
Поднять событийный F1 на тестовых машинах
Признаки · нормализация · длина окна · веса классов · архитектура · сглаживание · порог вероятности · размер интервала
Разбиение не менять, на тестовых машинах не обучаться
13

## Slide 14: Вопрос со звёздочкой
Модель для заправок с выключенным двигателем даёт accuracy 100% и F1 = 1.0
Почему это ничего не говорит о качестве детекции?
14